AWLED底层库设计文档

目的 : 底层库的设计概要解释
适用人员：系统维护人员
日期 ： 2018.3.26
编写者：江秀杰

基本说明：
源文件组成--
├── Android.mk
├── Application_LED.c
├── Application_LED_customize.c
├── Application_LED_customize.h
├── Application_LED_effect.c
├── Application_LED_effect.h
├── Application_LED.h
├── Application_LED_interface.c
├── Application_LED_interface.h
├── Application_main.c
├── Application_main.h
├── Application_main_option.h
├── Chip_AW981x.c
├── Chip_AW981x.h
├── R16_I2c_option.c
├── R16_I2c_option.h
├── R16_Key_event.c
├── R16_Key_event.h
└── type.h

0 directories, 19 files
编译生成文件为libawledcontrol.so

库功能说明：除上电时呼吸灯效果放到uboot以及开机时呼吸灯的效果实现放到内核中，其余效果实现均放到库中。

对上层提供接口方法为Application_main.h中
extern void application_main_init(void); // 初始化底层硬件资源，创建监听线程
extern void send_event(APP_LED_EFFECT_ENUM state); // 发送效果状态码方法，state的定义与《小辣椒呼吸灯状态定义_20180322.xlsx》一致

库内部实现原理：根据电路图对引用led组合(R, G, B)的定义以及R16平台中i2c的id和两块aw9818的i2c地址，配置映射表Application_LED_effect.c
Application_LED_interface.c 为操作映射表的基本接口
Application_LED_effect.c 为定义效果的实现接口
Application_LED.c Chip_AW981x.c R16_I2c_option.c 为具体操作i2c的接口
R16_Key_event.c 为监听按键事件的实现